# Описание насосов серии OP 32:

Насосы SAER серии OP 32 — это горизонтальные центробежные насосы с несколькими рабочими колесами. Насосы этой серии подходят для бытовых целей. Высокий напор позволяет использовать насос для станций повышения давления.

# Область применения насосов :

Насосы используются для подачи воды и химически неагрессивных веществ. Автоматическая подача в маленькие и средние емкости для садоводства при орашении.

# Конструктивные характеристики :

- Hапорный патрубок: чугун GJL250

- Всасывающий патрубок: чугун GJL250

- Сектор кожуха с диффузором: нержавеющая сталь AISI304

- Рабочее колесо: нержавеющая сталь AISI304

- Торцевое уплотнение: оксид алюминия – графит – EPDM

- Вал ротора: нержавеющая сталь AISI 431

- Изоляция: F

- Степень защиты: IP44 (IP 55 по запросу)

- Трёхфазное исполнение: 380-400V 50 Hz / 440-460V 60 Hz

- Однофазное исполнение: 220-230V 50 Hz / 230V 60 Hz термозащита
по запросу.

- Другое напряжение-по запросу.

Технические характеристики:

- Pазличных моделей подразделяются на две подгруппы мощностью
от 0,37 до 13,5 кВт

- Qmax: 40 м3/ч (50 Hz) / 48 м3/ч (60 Hz)

- Hmax: 126 м (50 Hz) / 120 м (60 Hz)

- H (Q=0): 132 м (50 Hz) / 126 м (60 Hz)

- Температура жидкости: от 0оС до +90оС

- Температура окружающей среды: 40оС max.

- Максимальное рабочее давление (максимально допустимое давление,
принимая во внимание сумму максимального давления на всасывании
и подачи при нулевом напоре 13 бар при температуре
перекачиваемой жидкости до 45°С, 6 бар при температуре
перекачиваемой жидкости до 90°С