Дренажные насосы SAER TEX, TEX-D

Дренажные насосы могут применяться для откачивания воды из затопленных помещений, бассейнов, резервуаров, для понижения уровня грунтовых вод, поливочных работ. В загрязненной перекачиваемой жидкости допускается содержание механических примесей с массовой долей не более 10% и твердыми частицами не более 3 мм. Насосы пригодны для вертикальной установки в стационарном или переносном варианте. Перекачивание жидкости с длинноволокнистыми включениями недопустимо. Центробежные погружные дренажные насосы с одним рабочими колесом, поплавковым выключателем и электрическим кабелем длиной от 3-х до 10-ти метров (в зависимости от модели). Напорный патрубок — резьбовой. Стандартное напряжение: 230 В — 50 Hz для однофазных электродвигателей, 230/400 В — 50 Hz для трехфазных электродвигателей. В однофазных версиях конденсатор и тепловая защита встроены в насос. Механическое уплотнение — из керамики и графита Ротор — нержавеющая сталь Рабочее колесо — чугун Корпус насоса — чугун (TEX-D) Температура перекачиваемой жидкости: до +35 С